## Slide 1
MODUŁ BIOMECHANIKA: PODSTAWY BIOMECHANIKI STOSOWANEJ W ODNIESIENIU DO UKŁADU RUCHOWEGO
Moduł dydaktyczny E: METODY INSTRUMENTALNEJ ANALIZY PARAMETRÓW FIZJOLOGICZNYCH ANTROPOMETRCZNYCH I MORFOMETRYCZNYCH
E.4 . Jakie są zastosowania analizy parametrów antropometrycznych i morfometrycznych?

## Slide 2
Obszary zastosowań parametrów antropologicznych i morfometrycznych
Badania/badania antropologiczne wykorzystywane są w profilaktyce chorób, zaburzeń rozwojowych oraz poprawie zdrowia ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Systematyczne monitorowanie wzrostu pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości i przeciwdziała trwałym uszczerbkom na zdrowiu.
Ustalenie odpowiednich wymiarów dla wieku i płci, proporcji ciała zapewniających dobre zdrowie i samopoczucie motywuje do zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia.
Systematyczne przeprowadzanie profesjonalnej analizy budowy ciała i stanu odżywienia pozwala monitorować efekty terapii odchudzającej lub zwiększającej masę ciała.

## Slide 3
Monitorowanie parametrów antropologicznych w profilaktyce i terapii otyłości u dzieci i młodzieży.
Rekomendacje i dobre praktyki dla prawidłowego
pomiar wzrostu i masy ciała
Wykonywanie badań o tej samej porze dnia, najlepiej rano – wahania wysokości ciała i innych wymiarów w ciągu dnia,
Wykonywanie badań w ten sam sposób, przez tę samą osobę – zapewnia powtarzalność i wiarygodność pomiarów,
Weryfikacja przyrządów- czy poszczególne elementy dobrze funkcjonują, tj.:
  Sprawdź, czy taśma nie jest naciągnięta- porównaj ją z rurką antropometru z podziałką
  Przed rozpoczęciem testu wagę należy wytarować i ustawić pionowo
Konieczność asystowania drugiej osobie w badaniu niemowląt i małych dzieci – pomoc w utrzymaniu dziecka, rejestracja i kontrola wyników.
Odpowiednie warunki higieniczne (przerwy między pomiarami, widoczne, wentylowane pomieszczenie, zdezynfekowane przyrządy)

## Slide 4
Zastosowania metody impedancji bioelektrycznej w diagnostyce medycznej i leczeniu otyłości u dzieci i dorosłych
Pomiar wykonywany jest za pomocą specjalistycznych analizatorów składu ciała (m.in. Modele Maltron, Tanita i inne), o różnej liczbie elektrod, ich konfiguracji i częstotliwości prądu elektrycznego o bardzo małej wartości amplitudy.
Analizując impedację bioelektryczną można określić:
  Zawartość masy tłuszczowej (%), [kg]
  Zawartość beztłuszczowej masy tkankowej, w tym mięśni i wody (%), [kg]
  Podstawowy poziom konwersji materii (BMR)
  Wskaźnik BMI
Dostępność i prostota tej metody sprawia, że znajduje ona szerokie zastosowanie w diagnostyce i terapii otyłości zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

## Slide 5
W przypadku urządzeń czteroelektrodowych (np. typu Maltron) przed umieszczeniem elektrod na skórze konieczne jest przepłukanie jej alkoholem i usunięcie wszelkich zanieczyszczeń.
Aby zapewnić prawidłowe przewodnictwo elektryczne, elektrody muszą być odpowiednio rozmieszczone (najczęściej na grzbietowej linii środkowej dłoni i stóp).
Pacjent powinien przyjąć pozycję leżącą (około 5-10 minut przed pomiarem), z rozluźnionymi kończynami.
Zastosowanie metody impedancji bioelektrycznej w diagnostyce medycznej i leczeniu otyłości u dzieci i dorosłych:
zalecenia, dobre praktyki pomiarowe
Wiarygodność i powtarzalność wyników badań wymaga przestrzegania określonej metodyki pomiarów składu ciała..

## Slide 6
Obszary zastosowań parametrów antropologicznych i morfometrycznych
Standardy ujednoliconej oceny

## Slide 7
Obszary zastosowań parametrów antropologicznych i morfometrycznych
Standardy ujednoliconej oceny

## Slide 8
NIE WOLNO stosować zakresów referencyjnych BMI dla dorosłych w stosunku do dzieci.
Zakresy referencyjne dla dzieci stale się zmieniają, w zależności od wieku, płci i okresu dojrzewania.
BMI percentylowe uwzględnia to zróżnicowanie i pozwala na porównanie w różnym wieku.
Wynik Z-score wykorzystuje odchylenie standardowe od średniej.
Obszary zastosowań parametrów antropologicznych i morfometrycznych
Standardy ujednoliconej oceny

## Slide 9
Obszary zastosowań parametrów antropologicznych i morfometrycznych
Standardy ujednoliconej oceny

## Slide 10
Metoda standaryzacji polega na normalizacji danej cechy somatycznej (np. masy ciała) osobnika do średniej i odchylenia standardowego dla wieku i płci, w stosunku do populacji referencyjnej wg wzoru:
SDS = Xb – (Xn / SDn)
    gdzie: SDS - wynik standaryzacji, Xb - pomiar osoby badanej, Xn - średnia norma dla danej klasy wieku i płci, SDn - odchylenie standardowe od normy dla danej klasy wieku i płci.
Obszary zastosowań parametrów antropologicznych i morfometrycznych
Standaryzacja wyników pomiarów antropometrycznych

## Slide 11
Systemy Motion Capture są stosowane do monitorowania parametrów antropometrycznych podczas normalnej aktywności, sportu lub fizjoterapii: Technologia oparta na markerach lub bez markerów
Kompleksowy system przechwytywania ruchu może integrować, synchronizować i zarządzać informacjami multimodalnymi w czasie rzeczywistym pochodzącymi z:
  Monitor elektromiograficzny,
  Platformy z czujnikami siły,
  Kamery zewnętrzne (głównie IR),
  Dodatkowe kanały do integracji i synchronizacji sygnałów pobieranych z innych, zewnętrznych urządzeń.
Marker placement according to motion capture system requirements

## Slide 12
Systemy bez markerów (np. kinect) jako alternatywa dla systemów opartych na markerach (np. kamery BTS IR), które są bardziej czasochłonne i wrażliwe na błędy.
System MS Kinect do dostarczania trajektorii stawów obu segmentów ciała kończyn górnych i egzoszkieletu kończyn dolnych aplikacja do monitorowania parametrów chodu
BTS (standardowo w kolorze złotym) z kamerami IR, systemem Kinect i platformami na stopy czułe na siłę.

## Slide 13
Systemy bez markerów (np. kinect) jako alternatywa dla systemów opartych na markerach (np. kamery BTS IR), które są bardziej czasochłonne i wrażliwe na błędy.
Dane szkieletowe dostarczane przez system Kinect wraz z reprezentacją graficzną.
System MS Kinect do dostarczania trajektorii stawów obu segmentów ciała kończyn górnych i egzoszkieletu kończyn dolnych aplikacja do monitorowania parametrów chodu

## Slide 14
Systemy bez markerów (np. kinect) jako alternatywa dla systemów opartych na markerach (np. kamery BTS IR), które są bardziej czasochłonne i wrażliwe na błędy.
Średni i
Przykłady trajektorii sił zarejestrowanych z systemu gold standard: System BTS i bez znaczników - System Kinekt z lewego (a) i prawego (b) łokcia (bocznego), podczas chodu

## Slide 15
Systemy Marker i Markerless dały podobne wyniki
Ekstrakcja faz chodu z trajektorii prędkości węzłów skokowych, przykład objaśniający zaczerpnięty z testu chodu prostego.
OP (OpenPose- markerless system), MB (MarkerBased) system optyczny.

## Slide 16
WNIOSKI
Parametry antropometryczne i morfometryczne spełniają ważną rolę w ocenie ogólnego stanu zdrowia i rozwoju człowieka od urodzenia do dorosłości, a także w badaniach specjalistycznych m.in. postawy i chodu.
Dynamiczny rozwój technologii biosensorycznych, elektronicznych i informatycznych jest przyczyną znacznego postępu w systemach pomiarowych wspomagających klasyczne podejście i umożliwiających monitorowanie tych parametrów również w warunkach domowych i w terenie.

## Slide 17
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.