## Slide 1
MÓDULO DE BIOMECÁNICA EN LA MARCHA HUMANA
Unidad Didáctica A: BIOMECÁNICA DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 2
CONTENIDOS
Objetivos
Esquema de la historia del análisis biomecánico de la marcha
Marcha normal - definiciones básicas
Descripción de la marcha normal
Atributos y determinantes de la marcha normal
Parámetros espacio-temporales que describen la biomecánica de la marcha

## Slide 3
CONTENIDOS
Cantidades cinemáticas que describen la biomecánica de la marcha: ángulos articulares
Cantidades dinámicas que describen la biomecánica de la marcha - reacciones terrestres
Otras cantidades dinámicas que describen la biomecánica de la marcha
Trabajo muscular al caminar
Ideas claves
Bibliografía

## Slide 4
OBJECTIVES
Definir la marcha.
Aprender cómo se describe la marcha humana: división en fases.
Descubrir cuáles son los atributos y determinantes de la marcha.
Descubrir qué parámetros cinemáticos se utilizan para describir la biomecánica de la marcha y qué modifica esos parámetros durante el ciclo.
Descubrir que parámetros dinámicos se utilizan para describir la biomecánica de la marcha y que cambia estos parámetros durante el ciclo de marcha.
Analizar cómo es el trabajo muscular durante el ciclo de la marcha.

## Slide 5
ESQUEMA DE LA HISTORIA DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA MARCHA

## Slide 6
Eadweard Muybridge (1830-1904)
Equipo utilizado por Mybridge para realizar investigaciones
HISTORIA DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA MARCHA

## Slide 7
Etienne Jules Marey (1830-1904)
El traje utilizado por Marey y posteriores secuencias de marcha registradas (1883)
HISTORIA DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA MARCHA

## Slide 8
Wilhelm Braune (1831 – 1892) i Otto Fisher (1861 – 1917)
El traje y el gráfico a mano de las posiciones posteriores de las extremidades inferiores (1891) - Estudio de Fisher y Braun
HISTORIA DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA MARCHA

## Slide 9
MARCHA NORMAL – DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 10
MARCHA NORMAL – DEFINICIONES BÁSICAS
Morecki define la locomoción como un movimiento que conduce a un cambio en el lugar que ocupa un objeto en relación con el sistema de referencia adoptado.
Por otro lado, Błaszczyk define el concepto de locomoción humana de la siguiente manera: La locomoción es un proceso de movimiento activo de organismos asociado con la implementación de necesidades vitales específicas.
La marcha según Dega se puede definir como la pérdida alterna y la recuperación del equilibrio en las fases de apoyo y balanceo de las extremidades inferiores que cambian alternativamente.
Dependiendo del rango de velocidad, la locomoción bípeda se puede dividir en varias formas que difieren en la coordinación de los movimientos de los segmentos corporales individuales: marcha, carrera, sprint, saltos.

## Slide 11
Planos del cuerpo humano A – Plano horizontal (transverso) B – Plano frontal C – Plano sagital
MARCHA NORMAL – DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 12
El análisis biomecánico de la marcha se realiza habitualmente sobre la base del llamado ciclo de la marcha utilizando los valores determinados durante las pruebas experimentales y utilizando modelos matemáticos. El análisis de la marcha se evalúa más comúnmente en el análisis biomecánico mediante:
atributos de la marcha
determinantes de la marcha,
parámetros temporal-espaciales,
parámetros cinemáticos,
fuerzas de reacción del suelo,
actividad bioeléctrica muscular,
MARCHA NORMAL – DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 13
valores de momentos de fuerzas musculares que actúan en las articulaciones,
los valores de las fuerzas generadas por los músculos,
energía,
reacciones en las articulaciones .
MARCHA NORMAL – DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 14
DESCRIPCIÓN DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 15
Fases del ciclo de la marcha para la extremidad derecha e izquierda
DECRIPCIÓN DE NORMAL DE MARCHA

## Slide 16
DECRIPCIÓN DE NORMAL DE MARCHA

## Slide 17
DECRIPCIÓN DE NORMAL DE MARCHA

## Slide 18
Caminar a la llamada velocidad voluntaria se suele realizar a una velocidad de 4 km / h. A esta velocidad, el ciclo de la marcha dura aproximadamente 1,1 segundos, mientras que las fases individuales, en relación con todo el ciclo de la marcha, duran:
fase de apoyo alrededor del 62% del ciclo de la marcha,
fase de balanceo aproximadamente el 38% del ciclo de la marcha,
fase de apoyo doble alrededor del 12% del ciclo de la marcha.
DECRIPCIÓN DE NORMAL DE MARCHA

## Slide 19
División de la fase de soporte:
fase de sobrecarga,
fase de descarga,
fase de propulsión.
División de la fase de oscilación:
oscilación activo,
oscilación pasivo,
fase de frenado.
DECRIPCIÓN DE NORMAL DE MARCHA

## Slide 20
  La fase de doble apoyo dura del 10 al 12% del ciclo de la marcha.
DECRIPCIÓN DE NORMAL DE MARCHA

## Slide 21
cadencia: este es el número de pasos dados en un minuto. Los estudios han demostrado que el ritmo natural de locomoción en las mujeres es en promedio de 122 pasos por minuto, mientras que para los hombres de 116 pasos por minuto,
longitud de la zancada: esta es la distancia entre los mismos puntos de apoyo sucesivos de la misma extremidad, por ejemplo, los puntos en los que una extremidad determinada inició la fase de apoyo o finalizó la fase de balanceo,
longitud del paso: esta es la distancia entre los puntos seleccionados pero los mismos de la extremidad derecha e izquierda, por ejemplo, la distancia entre la posición del talón de la extremidad derecha e izquierda. La longitud del paso puede ser diferente para la extremidad derecha e izquierda.
DECRIPCIÓN DE NORMAL DE MARCHA

## Slide 22
DECRIPCIÓN DE NORMAL DE MARCHA
Longitud de paso
Longitud de zancada

## Slide 23
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 24
ATRIBUTOS DE LA MARCHA
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL
Se pueden distinguir los siguientes cinco atributos para caminar:
Estabilidad de apoyo
Espacio libre correcto debajo del pie durante la fase de balanceo, es decir, elevación adecuada de la extremidad. Aproximadamente 18 cm se considera correcto.
Posicionamiento adecuado del pie antes del inicio de la fase de apoyo, que, al caminar correctamente, comienza cuando el talón toca el suelo.
Longitud de zancada adecuada
Minimización del consumo de energía.

## Slide 25
GAIT DETERMINANTS
Hay seis determinantes de la marcha:
Rotación pélvica en un plano horizontal
Oblicuidad pélvica en el plano frontal
Movimientos laterales pélvicos
Flexión de rodilla durante la fase de apoyo.
Acortamiento funcional de la extremidad durante la fase de balanceo
Movimiento del pie y cambios angulares en la articulación del tobillo en el plano sagital.
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 26
Rotación pélvica en un plano horizontal
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 27
Oblicuidad pélvica en el plano frontal
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 28
Movimientos laterales pélvicos
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 29
Secuencia de movimientos de flexión y extensión en la articulación de la rodilla
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 30
Acortamiento funcional de la extremidad
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 31
El posicionamiento correcto del pie, es decir, el ángulo correcto en la articulación del tobillo, cuando el talón golpea (dorsiflexión) y cuando la extremidad se separa del suelo (flexión plantar) aumenta la longitud efectiva de la extremidad inferior.
Movimiento del pie y cambios angulares en la articulación del tobillo en el plano sagital
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 32
Una marcha correcta debe cumplir las siguientes condiciones:
Los pasos de ambas extremidades inferiores deben tener la misma longitud,
El tiempo de carga para ambas extremidades inferiores debe ser el mismo,
Debe garantizarse la coordinación adecuada de todo el torso y las extremidades superiores con el trabajo de las extremidades inferiores. Simultáneamente con la inclinación del miembro inferior se produce una rotación del torso hacia este miembro combinado con un balanceo del miembro superior del mismo lado que la pierna adelantada,
El contacto del talón con el suelo está relacionado con el movimiento del pie, cuyo movimiento asegura la posición correcta de la parte inferior de la pierna y el muslo en rotación externa,
El despegue del pie del suelo se acompaña de la aducción del pie, cuyo movimiento inicia la rotación interna de la parte inferior de la pierna y el muslo.
Conditions of the correct gait
ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DE LA MARCHA NORMAL

## Slide 33
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 34
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA
  Los valores básicos que describen la marcha incluyen valores espacio-temporales. Estos valores se pueden determinar mediante métodos de medición muy sencillos; por tanto, pertenecen a uno de los valores más determinados y analizados. Puedes incluirlos:
  Velocidad de la marcha: la velocidad media de marcha de las personas sanas varía entre 4 y 6 km / h.
  Cadencia: la frecuencia de los pasos es de aproximadamente 90-120 pasos por minuto
  Longitud de zancada y paso: la longitud promedio de un solo paso de un adulto es de aproximadamente 0,7-0,82 m

## Slide 35
Velocidad de la marcha según diversos estudios con división en mujeres y hombres
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 36
Cadencia según diversos estudios con división en mujeres y hombres
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 37
Longitud del paso según varios estudios con división en mujeres y hombres
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 38
Velocidad de marcha en diferentes categorías de edad según diferentes autores
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 39
Longitud del paso en diferentes categorías de edad según diferentes autores
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 40
Velocidad al caminar de niños de diferentes edades.
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 41
Longitud del paso de niños de diferentes edades
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 42
Cadencia de niños de diferentes edades
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 43
Cambios en la longitud de los pasos en función de la velocidad al caminar.
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 44
Cambios en la cadencia dependiendo de la velocidad al caminar
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 45
La relación entre la velocidad al caminar de personas sanas y la longitud del paso
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 46
La relación entre la velocidad al caminar de personas sanas y la cadencia
PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 47
VARIABLES CINEMÁTICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA - ÁNGULOS ARTICULARES

## Slide 48
VARIABLES CINEMÁTICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – ANGULOS ARTICULARES
Los siguientes parámetros que describen la biomecánica de la marcha son parámetros cinemáticos. Los cursos de los ángulos articulares individuales se analizan con mayor frecuencia, sin embargo, también es posible determinar las trayectorias de puntos corporales seleccionados, así como las velocidades y aceleraciones lineales y angulares.
El análisis de los ángulos articulares consiste en determinar el curso de los ángulos anatómicos individuales en las articulaciones (generalmente el miembro inferior) y los ángulos que describen la posición de la pelvis. Los valores determinados de ángulos y sus formas de onda en el tiempo se refieren a las formas de onda estándar obtenidas para personas sanas.

## Slide 49
El análisis generalmente se realiza para los siguientes ángulos :
en el caso de la pelvis, se trata de inclinación pélvica en el plano sagital, movimientos laterales de la pelvis en el plano frontal (oblicuidad) y rotación pélvica en el plano transversal.
para la articulación de la cadera, estos son los ángulos de flexión y extensión en el plano sagital, abducción y aducción en el plano frontal y rotación alrededor del eje vertical
flexión y extensión de la rodilla en el plano sagital
flexión dorsal y flexión plantar del pie en la posición del tobillo y del pie en el plano frontal
VARIABLES CINEMÁTICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – ANGULOS ARTICULARES

## Slide 50
Ángulo pélvico
VARIABLES CINEMÁTICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – ANGULOS ARTICULARES

## Slide 51
Ángulo de cadera
VARIABLES CINEMÁTICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – ANGULOS ARTICULARES

## Slide 52
Ángulo de rodilla y tobillo
VARIABLES CINEMÁTICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – ANGULOS ARTICULARES

## Slide 53
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 54
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN
La marcha es una actividad dinámica en la que todo el cuerpo es impulsado y mantenido en equilibrio por los músculos esqueléticos que generan fuerzas que afectan el esqueleto humano. Además de las fuerzas musculares, el cuerpo también está influenciado por fuerzas como la gravedad, la inercia y las reacciones del suelo. La medición de este último es un elemento importante del análisis y descripción de la biomecánica de la marcha.

## Slide 55
Las reacciones del suelo son fuerzas que afectan a un cuerpo humano (al caminar afectan a los pies) como respuesta a la presión corporal sobre este suelo, según la 3a ley de la dinámica de Newton, que dice que si un cuerpo afecta al otro, el otro afecta al primero. con la misma fuerza en valor y dirección, pero con el sentido contrario.
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 56
En la descripción biomecánica de la marcha, ocurren con mayor frecuencia tres reacciones del suelo, que en realidad son tres componentes de la reacción del suelo distribuidas en tres fuerzas paralelas a los tres ejes del sistema de coordenadas. Estos tres componentes son:
Reacción vertical paralela al eje vertical del sistema de coordenadas,
Reacción anteroposterior paralela al eje horizontal del sistema de coordenadas determinada de acuerdo con la dirección de la marcha de la persona de prueba,
Reacción lateral (transversal) paralela al eje horizontal del sistema de coordenadas trazada en una dirección perpendicular a la dirección en la que camina la persona de prueba.
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 57
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 58
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 59
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 60
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 61
Al realizar un análisis cuantitativo de la biomecánica de la marcha sobre la base de la reacción del suelo, se determinan ciertos valores que describen la corrección o la marcha o pueden indicar desviaciones de la norma. Cada uno de los parámetros presentados, excepto los referidos a la fase de doble apoyo, se determinan por separado para las extremidades derecha e izquierda.
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 62
tl, tp – tiempo de contacto del pie izquierdo y derecho con el suelo
td – duración del doble apoyo,
Fmaxp – máximo de la fase de sobrecarga ,
Fmino – mínimo de la fase de descarga,
Fmaxpr – máximo de la fase propulsora
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 63
th – Tiempo de frenado
Fminh – Mínimo de la fase de frenado
Fmaxps – Máximo de la fase de aceleración
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 64
Fmaxp – máximo de la fase de sobrecarga,
Fmino – mínimo de la fase de descarga,
Fmaxpr – máximo de la fase propulsora
VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA – FUERZAS DE REACCIÓN

## Slide 65
OTRAS VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

## Slide 66
OTRAS VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA
Momentos de fuerzas musculares en las articulaciones

## Slide 67
OTRAS VARIABLES DINÁMICAS QUE DESCRIBEN LA BIOMECÁNICA DE LA MARCHA
Momento articular

## Slide 68
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 69
Para determinar el trabajo muscular durante la marcha, la EMG de superficie se utiliza con mayor frecuencia. La diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados a lo largo de las fibras musculares se obtiene directamente como resultado de la medición. La diferencia de potencial medida resulta del hecho de aparición y movimiento del potencial de acción. Debido al método de medición que consiste en pegar electrodos a la piel, es posible medir colectivamente la actividad eléctrica de todo el músculo o grupo de músculos.
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 70
Durante la marcha, la medición EMG se suele realizar para los siguientes músculos:
músculo tibial anterior,
músculo gastrocnemio,
músculo sóleo,
músculo recto femoral,
músculo vasto femoral,
músculo glúteo mayor.
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 71
Trabajo muscular dentro de la articulación del tobillo
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 72
Trabajo muscular dentro de la articulación de la cadera y la rodilla
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 73
Otra forma de analizar el trabajo muscular es el análisis de encendido / apagado, es decir, determinar cuándo un músculo determinado comienza a trabajar y cuándo termina, es decir, en qué fase del movimiento está activo el músculo. Un músculo sano en condiciones normales de trabajo solo se enciende cuando es necesario y se apaga cuando su trabajo se vuelve innecesario.
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 74
La detección de actividad muscular en la fase de movimiento cuando en el caso de una persona sana este músculo no funciona, puede indicar algunas anomalías, como por ejemplo, dolor, aumento de la tensión (p. Ej. Por espasticidad), inestabilidad articular o puede resultar de estrés. o mala coordinación motora. El trabajo muscular inadecuado también puede indicar la existencia de compensaciones. Esta información puede ser muy importante, ya que permite que el paciente sea correctamente diagnosticado y luego tratado.
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 75
Aktywność mięśni działających w obrębie stawu biodrowego podczas chodu [96, 68, 105
Actividad muscular en la articulación de la cadera durante el ciclo normal de la marcha
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 76
Actividad muscular en la articulación de la rodilla durante el ciclo normal de la marcha
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 77
Actividad muscular en la articulación del tobillo durante el ciclo normal de la marcha.
TRABAJO MUSCULAR DURANTE LA MARCHA

## Slide 78
IDEAS PRINCIPALES

## Slide 79
KEY IDEAS
El conocimiento de la biomecánica de la marcha es necesario para evaluar el sistema musculoesquelético humano.
Para la descripción de la biomecánica de la marcha se utilizan parámetros obtenidos de la observación y medidas realizadas mediante equipos especializados.
Al evaluar la marcha, uno debe basarse simultáneamente en determinados valores cinemáticos y dinámicos, así como en las mediciones de las funciones musculares. Solo el uso de todos estos elementos da una imagen completa de la biomecánica de la marcha, lo que a su vez permite la evaluación correcta de posibles trastornos.

## Slide 80
BIBLIOGRAFÍA

## Slide 81
BIBLIOGRAFÍA
Assi A, Ghanem I., Lavaste F., Skalli W.: Gait analysis in children and uncertainty assessment for Davis protocol and Gillette Gait Index, Gait & Posture 2009,vol. 30, Issue 1, s. 22–26
Auvinet B., Berrut G., Touzard C., Moutel L., Collet N., Chaleil D., Barrey E.: Reference data for normal subject obtained with an accelerometric device. Gai&Posture, 2002, 16 (2), 124-134
Baker R. The history of gait analysis before the advent of modern computers. Gait&Posture, 2007, 26, 331-342
Benedetti M.G., Catani F., Leardini A., Pignotti E., Giannini S.: Data management in gait analysis for clinical applications. Clinical Biomechanics, 1998, 13 (3), 204-215
Błaszczyk J.W.: Biomechanika kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Bober T.: Biomechanika chodu i biegu, Studia i monografie AWF we Wrocławiu, zeszyt nr 8, Wrocław 1985

## Slide 82
BIBLIOGRAFÍA
Cho S.H., Park J.M., Kwon O.Y.: Gender differences in three dimensional gait analysis from 98 heslthy Korean adults. Clinical Biomechanics, 2004, 19 (2), 145-152
Davis R.B., Ounpuu S., DeLuca P.A.: Analysis of gait. Biomechanics. Principles and application, CRC Press, 2008
De Lisa J.A. (ed): Gait Analysis in the science of rehabilitation. Monograph, 002, 1998
Dec J.B., Saunders M., Inman V.T., Eberhart H.D.: The major determinants in normal and pathological gait. Journao of Bone and Joint Surgery. 1953, 35,543-558
Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2006.
Dusing S., Thorpe D.: A normative sample of temporal and spatial gait parameters in children using the GAITRite electronic walkay. Gait&Posture, 2007, 25, 135–139.

## Slide 83
BIBLIOGRAFÍA
Kadaba M.P., Ramarkrishnan H.K., Wootten M.E.: Measurement of lower extremity kinematics during level walking. Journal of Orthopaedic Research, 1989, 8, 383-392 27
Konrad P.: The ABC or EMG. A practical Introduction to Kinesiological Electromyography. Noraxon INC. USA, Version 1.0, April 2005
Kwolka A.: Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2001.
Leardini A., Sawacha Z. i in.: A new anatomiacally based protocol for gait analysis in children. Gait & Posture, 2007, 26, 560-571
Michnik R., Jurkojć J., Guzik A., Tejszerska D.: Analysis of loads of the lower limb during gait, carried out with the use of the mathematical model, made for patients during rehabilitation progress. Eccomas Conference Multibody Dynamics 2007, Milano

## Slide 84
Michnik R., Jurkojć J., Jureczko P., Guzik A., Tejszerska D.: Analisys of gait kinematics of patient after total hip or knee replacement. Journal of Vibroengineering, 2006, 8 (3).
Morecki A., Ramotowski W.: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, tom 5, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990
Neptune R.R., Sasaki K.: Ankle plantar flexor force production is an important determinant of the referred walk-to-run transition speed. Journal of Experimental Biology, 2005, 208, 799-808
Öberg T., Karsznia A., Oberg K.: Joint angle parameters in gait: Reference data for normal subjects 10-79 years of age. Journal of Rehabilitation Research and Development, 1994, 31 (3), 199-213
BIBLIOGRAFÍA

## Slide 85
Öberg T., Karsznic A., Öberg K.: Basic gait parameters: Reference data for normal subjects, 10-79 years of age. Journal of Rehabilitation Research and Development, 1993, 30 (2), 210-223
Pierce R., Orendurff M., Sienko Thomas S.: Gait parameters norms for children ages 6-14. Gait & Posture, 2002, 16, Suppl. 1, 53-54.
Romei R., Galli M., Motta F., Schwartz M., Crivellini M.: Use of the normalcy index for the evaluation of gait pathology. Gait & Posture, 2004, 19 (1), 85-90
Ryu T., Soon Choi H., Choi H., Chung M.H. .: A comparison of gait characteristics between Korean and Western people for establishing Korean gait reference data. International Journal of Industrial Ergonomics, 2006, 36, 1023–1030
Schutte L.M. i in.: An index for quantifying deviations from normal gait. Gait&Posture 2000, 11, 25-31
BIBLIOGRAFÍA

## Slide 86
Śnieżek A., Mężyk A., Michnik R.: Analiza dynamiki chodu prawidłowego. Aktualne problemy biomechaniki, 2007, 1
Staszkiewicz R., Ruchlewicz T., Nosiadek L.: Zmiany wybranych parametrów chodu w zależności od prędkości. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 1999, 1 (1)
Syczewska M: Diagnostyka rehabilitacyjna narządu ruchu dziecka, Standardy Medyczne 2003, tom 5, Nr 9, s. 1254 – 1264
Syczewska M, Dembowska-Baginska B., Perek-Polnik M., Perek D.: Functional status of children after treatment for a malignant tumor of the CNS: a preliminary report, Gait & Posture 2006, vol. 23, s. 206–210
BIBLIOGRAFÍA

## Slide 87
Syczewska M., Lebiodowska M., Kalinowska M.: Analiza chodu w praktyce klinicznej, [W:] Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, Pod red. Macieja Nałęcza, Tom 5, Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, Red. Romuald Będziński [i in.], Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004
Tejszerska D., Świtoński E.: Biomechanika inżynierska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
Valderrabano V., Nigg B.M., Vinzenz von Tscharner, Darren J. Stefanyshyn D.J., Goepfert B., Hintermann B.: Gait analysis in ankle osteoarthritis and total ankle replacement. Clinical Biomechanics, 2007, 22, 894-904
Vaughan Ch. L., Davis B.L., O’Connor J.C.: Dynamics of human gait. Kiboho Publisher, Cape Town, 1999
BIBLIOGRAFÍA

## Slide 88
Winter D.A., Biomechanics of human movement. John Wiley&Sons, New York, 1979
https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Pracownia_Sygna%C5%82%C3%B3w_Biologicznych/Zajecia_9
https://pl.pinterest.com/pin/420242208980082843/#
https://www.imaging-resource.com/news/2012/11/27/eadweard-muybridge-the-photographic-pioneer-who-froze-time-and-nature
BIBLIOGRAFÍA

## Slide 89
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.