## Slide 1
MODUŁ BIOMECHANIKA CHODU
Jednostka dydaktyczna C: Jak oceniać chód?
C.1 Jakie metody są stosowane do oceny chodu?

## Slide 2
C.1 JAKIE METODY SĄ STOSOWANE DO OCENY CHODU?
Wprowadzenie do oceny chodu
Metody oceny chodu
Ocena chodu poprzez obserwację kliniczną
Ocena chodu za pomocą standaryzowanych testów i skal
Ocena chodu za pomocą obiektywnych instrumentów

## Slide 3
Wprowadzenie do oceny chodu
C.1 JAKIE METODY SĄ STOSOWANE DO OCENY CHODU?

## Slide 4
WPROWADZENIE DO OCENY CHODU
Chód to złożone zachowanie
Współdziałanie wielu układów struktur ciała

## Slide 5
Chód w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
Rys 1. Model ICF. Obraz z https://www.who.int
WPROWADZENIE DO OCENY CHODU

## Slide 6
Chód w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
Rys 1. Model ICF. Obraz z https://www.who.int
WPROWADZENIE DO OCENY CHODU
Chodzenie
Mobilność

## Slide 7
Dlaczego oceniamy chód człowieka?
1
w celu ustalenia, czy wzorzec chodu danej osoby różni się od "normalnego" wzorca
2
ilościowe określenie stopnia upośledzenia i zidentyfikowanie przyczyn nieprawidłowych wzorców chodu
3
ponowna ocena i zaproponowanie skutecznego planu interwencji, aby pomóc pacjentom poprawić ich zdolność chodzenia lub ocenić skuteczność leczenia
4
przekazanie pacjentowi informacji o jego stanie mobilności i prognozie powrotu do zdrowia
WPROWADZENIE DO OCENY CHODU

## Slide 8
Rys 2. Ocena chodu w ramach postępowania z pacjentem z zaburzeniami chodu. Obraz z Moissener F. i in. 2015 r.
WPROWADZENIE DO OCENY CHODU
Pacjent z ograniczonymi zaburzeniami chodu zaburzeniami chodu
Wiedza na temat możliwych metod leczenia i ich skutków
Wiedza naukowa, w tym medyczna medycznego
Wiedza i narzędzia z zakresu oceny i analizy danych
Wiedza na temat prawidłowego i patologicznego chodu
Pacjent z zaburzeniami chodu
Rozpoznanie odchyleń w chodzie
Zrozumienie odchyleń w chodzie
Cechowe odchylenia chodu
Informacje kliniczne i dostępne zasoby na temat pacjenta lub dla pacjenta
Wybór sposobu leczenia
Połączenie danych medycznych
Jakościowa i ilościowa ocena chodu

## Slide 9
Czynniki decydujące o wyborze techniki:
WPROWADZENIE DO OCENY CHODU
Pacjent z ograniczonymi zaburzeniami chodu zaburzeniami chodu
Wiedza na temat możliwych metod leczenia i ich skutków
Wiedza naukowa, w tym medyczna medycznego
Wiedza i narzędzia z zakresu oceny i analizy danych
Wiedza na temat prawidłowego i patologicznego chodu
Pacjent z zaburzeniami chodu
Rozpoznanie odchyleń w chodzie
Zrozumienie odchyleń w chodzie
Cechowe odchylenia chodu
Informacje kliniczne i dostępne zasoby na temat pacjenta lub dla pacjenta
Wybór sposobu leczenia
Połączenie danych medycznych
Jakościowa i ilościowa ocena chodu
złożoność zaburzeń
dostępne środki
możliwości pacjenta
pożądany poziom dokładności
doświadczenie osoby oceniającej

## Slide 10
WPROWADZENIE DO OCENY CHODU
Pacjent z ograniczonymi zaburzeniami chodu zaburzeniami chodu
Wiedza na temat możliwych metod leczenia i ich skutków
Wiedza naukowa, w tym medyczna medycznego
Wiedza i narzędzia z zakresu oceny i analizy danych
Wiedza na temat prawidłowego i patologicznego chodu
Pacjent z zaburzeniami chodu
Rozpoznanie odchyleń w chodzie
Zrozumienie odchyleń w chodzie
Cechowe odchylenia chodu
Informacje kliniczne i dostępne zasoby na temat pacjenta lub dla pacjenta
Wybór sposobu leczenia
Połączenie danych medycznych
Jakościowa i ilościowa ocena chodu
Interpretacja informacji o chodzie i danych medycznych

## Slide 11
WPROWADZENIE DO OCENY CHODU
Pacjent z ograniczonymi zaburzeniami chodu zaburzeniami chodu
Wiedza na temat możliwych metod leczenia i ich skutków
Wiedza naukowa, w tym medyczna medycznego
Wiedza i narzędzia z zakresu oceny i analizy danych
Wiedza na temat prawidłowego i patologicznego chodu
Pacjent z zaburzeniami chodu
Rozpoznanie odchyleń w chodzie
Zrozumienie odchyleń w chodzie
Cechowe odchylenia chodu
Informacje kliniczne i dostępne zasoby na temat pacjenta lub dla pacjenta
Wybór sposobu leczenia
Połączenie danych medycznych
Jakościowa i ilościowa ocena chodu
Zastosowanie leczenia

## Slide 12
2. Metody oceny chodu
C.1 JAKIE METODY SĄ STOSOWANE DO OCENY CHODU?

## Slide 13
Metody oceny chodu
ILOŚCIOWE
JAKOŚCIOWE
LOKALNE
GLOBALNE
Kwestionariusz Skala
Obserwacja
Obserwacja
Skala
Kwestionariusz
Elektromiografia
Kinematyka
Kinetyka
Ciśnienie plantacji
Parametry przestrzenno-czasowe
Wyniki / Wskaźniki
Wydatek energetyczny
Aktywność fizyczna
METODY OCENY CHODU

## Slide 14
Metody oceny chodu
JAKOŚCIOWE
LOKALNE
GLOBALNE
Kwestionariusz Skala
Obserwacja
Kwestionariusz Skala
Obserwacja
Obserwacja i interpretacja parametrów chodu.
Subiektywne metody oceny.
Użyteczne w praktyce klinicznej.
METODY OCENY CHODU

## Slide 15
Metody oceny chodu
ILOŚCIOWE
LOKALNE
GLOBALNE
Elektromiografia
Kinematyka
Kinetyka
Ciśnienie plantacji
Parametry przestrzenno-czasowe
Wyniki / Wskaźniki
Wydatek energetyczny
Aktywność fizyczna
Metody obiektywne.
Dobrze zdefiniowany, ograniczony i skwantyfikowany wynik.
Wielkość liczbowa.
METODY OCENY CHODU

## Slide 16
1
2
3
SKALE I KWESTIONARIUSZE
OBIEKTYWNE INSTRUMENTY
OBSERWACJA (OGA)
METODY OCENY CHODU

## Slide 17
3. Ocena chodu poprzez obserwację kliniczną
C.1 JAKIE METODY SĄ STOSOWANE DO OCENY CHODU?

## Slide 18
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ
Widzę...
Obserwacja i rejestracja cech chodu

## Slide 19
Kiedy do oceny chodu używamy tylko obserwacji?
Codzienne zajęcia kliniczne
Pierwsze konsultacje
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ

## Slide 20
1. Ogólna ocena
2. Sekwencja anatomiczna w celu uporządkowania wielu zdarzeń zachodzących w różnych stawach
Zaczynając od stopy i idąc w górę
Ocenia się kontakt z podłogą, kostkę / stopę, kolano, biodro, miednicę i tułów w tej kolejności
Kierunek i wielkość ruchu w każdej fazie chodu
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ
Następujący proces

## Slide 21
Długość lewego kroku
Długość prawego kroku
Długość kroku = cykl chodu
Następujący proces: Ramy cyklu chodzenia
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ

## Slide 22
Rys 3. Funkcjonalny podział cyklu chodu. Z Perry J. t al. 2010.
Zadania
Fazy
Okresy
GAIT ASESSMENT THROUGH CLINICAL OBSERVATION
Następujący proces: Ramy cyklu chodzenia

## Slide 23
Po co dzielić obserwację na kamienie milowe cyklu chodzenia?
Rancho Los Amigos Hospital, Downey, California
Identyfikuje znaczenie funkcjonalne różnych ruchów występujących w poszczególnych stawach.
Korelacja jednoczesnych działań poszczególnych stawów w celu uzyskania wzorców funkcji całej kończyny.
Względne znaczenie ruchu jednego stawu w porównaniu z innymi różni się w poszczególnych fazach chodu.
Postawa, która jest właściwa w jednej fazie chodu, może oznaczać dysfunkcję w innym punkcie.
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ
Następujący proces: Ramy cyklu chodzenia

## Slide 24
Rzędy= przedstawiają odchylenia chodu
Rancho Los Amigos Hospital, Downey, California
Kolumny = przedstawiają fazy chodu
Dysfunkcja chodu jest przedstawiona w tabeli poprzez zaznaczenie odpowiednich pól:
Białe kratki oznaczają poważne odchylenia chodu
Szare pola oznaczają niewielkie odchylenia w chodzie
Czarne pola oznaczają, że nie ma zastosowania
Następujący proces: Ramy cyklu chodzenia
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ

## Slide 25
Możliwość wielokrotnego oglądania wzorców chodu bez wywoływania zmęczenia pacjenta.
Zwiększenie precyzji oceny obserwacyjnej.
Pacjent nie nosi żadnego rodzaju oprzyrządowania.
Proces monitorowania: obserwacja i nagrywanie na wideo
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ

## Slide 26
Wyniki obserwacyjnej analizy chodu
Zadania
Fazy
Okresy
CYKL CHODU
Funkcja kończyn dolnych
Zidentyfikowano czynniki utrudniające skuteczną akceptację wagi i postępy w rozwoju kończyn.
Słabości
Skurcze
Spastyczność
Utrata zmysłów
Ból
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ

## Slide 27
Wyniki obserwacyjnej analizy chodu
CYKL CHODU
Kamień milowy cyklu pieszego
Kąty stawowe kończyn dolnych (Kinematyka)
Postawa podczas cyklu chodu
Parametry czasoprzestrzenne
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ

## Slide 28
Wywiad lekarski na poparcie oceny obserwacji
Mam problemy z chodzeniem i nie mogę nosić toreb z zakupami...
Zwykle odczuwam ból w prawym kolanie, ale zaczęłam też odczuwać ból w lewym biodrze!
OCENA CHODU POPRZEZ OBSERWACJĘ KLINICZNĄ

## Slide 29
4. Ocena chodu za pomocą standaryzowanych testów i skal
C.1 JAKIE METODY SĄ STOSOWANE DO OCENY CHODU?

## Slide 30
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE
Ogólna koncepcja
...Może to za dużo...
Standaryzowane testy kliniczne i skale
Pomaga uniknąć przeoczenia
Rezultatem jest wynik
Szybka i łatwa obsługa
Notes: https://web.twindom.com/3d-scanning-technologies-dslr-photogrammetry-systems/

## Slide 31
Ogólna koncepcja
Skale oparte na kwestionariuszu
Skale oparte na obserwacji
Badanie półsubiektywne
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 32
Skale oparte na kwestionariuszu
Zestaw pozycji wymienionych w kwestionariuszu.
Oceniają możliwości pacjenta podczas chodzenia lub wykonywania zadań związanych z chodzeniem.
Mogą być zgłaszane przez samego siebie lub przez pełnomocnika.
00
WYNIK CAŁKOWITY
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 33
Skale oparte na kwestionariuszu: przykłady
W jaki sposób upośledzenie chodu wpływa na jakość życia?
Jakość życia
Kwestionariusz choroby Parkinsona
Skala Likerta
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 34
Skale oparte na kwestionariuszu: przykłady
W jaki sposób upośledzenie chodu wpływa na jakość życia?
Jakość życia
Ocena pediatryczna
Inwentarza Niepełnosprawności
(PEDI)
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 35
Skale oparte na kwestionariuszu: przykłady
Pomiar zdolności lokomocji za pomocą zestawu przedmiotów.
Zdolność lokomocyjna
Skala Funkcjonalnej Mobilności
Zgłoszony przez pełnomocnia
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 36
Skale oparte na obserwacji
Obserwacja bezpośrednia
Obserwacja pośrednia
WYNIK OGÓLNY
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 37
Skale oparte na obserwacji:
przykłady
Narzędzie oceny Tinetti

## Slide 40
Test półsubiektywny
Przechodzi po z góry określonym torze
Rezultatem jest ściśle określona wielkość (np. CZAS)
Ustawienie testu czasowego "wstań i idź
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 41
Test półsubiektywny: przykłady
Marsz na 25 stóp z pomiarem czasu
GAIT EVALUATION: STANDARDIZED TEST AND SCALES

## Slide 42
Test półsubiektywny: przykłady
Czas wstawania i chodzenia
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 43
Test półsubiektywny: przykłady
Test sześciominutowego marszu
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 44
Uzyskuje się końcowy wynik oceny funkcjonowania pacjenta
Ułatwia zgłaszanie cech chodu
Pozwala to na zaklasyfikowanie ocenianych osób do podgrup pacjentów
Wyniki
OCENA CHODU: STANDARYZOWANE TESTY I SKALE

## Slide 45
5. Ocena chodu za pomocą obiektywnych instrumentów
C.1 JAKIE METODY SĄ STOSOWANE DO OCENY CHODU?

## Slide 46
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW
Rysunek 4. Po lewej: ustawienie do oceny chodu z chronometrem i taśmą metryczną. Po prawej: System GAITrite. Obraz z accesshealth.com
Wynik ilościowy:
dobrze zdefiniowana cecha chodu o określonej wielkości.

## Slide 47
INSTRUMENTALNE TECHNIKI OCENY BIOMECHANIKI
Wyniki ilościowe
Porównanie danych
Analiza statystyczna
Analiza statystyczna
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 48
Przetwarzanie obrazów
Czujnik podłogowy
Czujnik umieszczony na ciele
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW
Notes: https://www.gaitrite.com/gait-analysis-walkways

## Slide 49
Kinematyka
Kinetyczna
Nacisk na podłoże
Elektromiograficzne
Wydatek energetyczny
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW
Notes: https://www.gaitrite.com/gait-analysis-walkways

## Slide 50
Długość lewego kroku
Długość prawego kroku
Długość kroku = cykl chodu
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW
Wyniki przestrzenno-czasowe
Notes: https://www.gaitrite.com/gait-analysis-walkways

## Slide 51
Prędkość obrotowa
Szybkość zmiany położenia obiektu w odniesieniu do ramki odniesienia i czasu
Długość kroku
Odległość między ipsilateralnym uderzeniem stopy a następnym kontrolnym uderzeniem stopy
Kadencja
Liczba kroków na minutę
Długość kroku (Stride length)
Odległość między dwoma kolejnymi ipsilateralnymi uderzeniami stopy
Szerokość stopnia
Odległość między dwiema stopami, prostopadła do płaszczyzny chodu
Wyniki przestrzenno-czasowe
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 52
Ryc. 5. Cykl chodu i segmentacja czasowa (%). Obraz z www.musculoskeletalkey.com
Wyniki przestrzenno-czasowe
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 53
Ryc. 5. Cykl chodu i segmentacja czasowa (%). Obraz z www.musculoskeletalkey.com
Wyniki przestrzenno-czasowe
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 54
Chodnik z oprzyrządowaniem
Kamery optoelektroniczne
Przełączniki nożne(Footswitches)
Akcelerometry
Wyniki przestrzenno-czasowe
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 55
Chodnik z oprzyrządowaniem
Rysunek 6. System GAITRite PLATINUM PLUS CLASSIC z www.gaitrite.com
Wyniki przestrzenno-czasowe
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 56
Kąty stawów
Wyniki kinematyki
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW
Notes: Book chapter

## Slide 57
Rysunek 7. (Po lewej) Elektrogoniometr z www.mie-uk.com, (Po środku) Czujnik inercyjny z Rengglie et al. 2020 (Po prawej) Model biomechaniczny do pomiarów fotogrametrycznych.
Wyniki kinematyki
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW
Notes: https://www.mie-uk.com/gait/index.htm

## Slide 58
Xxxxxx
System fotogrametrii
Rysunek 8. System fotogrametryczny z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Walencji
Active versus Passive landmarks
Wyniki kinematyki
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 59
Siły reakcji podłoża
Siła pionowa (Fz)
Siła przednio-tylna (Fy)
Siła przyśrodkowo-boczna (Fx)
Rysunek 9. Siła reakcji podłoża i jej trzy składowe w osiach X, Y i Z.
Wyniki kinetyki
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 60
Platforma dynamometryczna
Rysunek 10. System platformy dynamometrycznej z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Walencji
Wyniki kinetyki
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 61
Ryc. 11. Oprzyrządowanie elektromiograficzne kończyny dolnej i sygnał EMG Richards J. 2018 r.
Wyniki elektromiograficzne
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 62
Elektrody skórne są używane dla mięśni powierzchniowych
Do rejestracji aktywności elektrycznej mięśni głębokich wymagane są elektrody o drobnych drutach.
Wyniki elektromiograficzne
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 63
Na jakość sygnału duży wpływ ma umiejscowienie elektrody.
Wyniki elektromiograficzne
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 64
Rysunek 12. (Po lewej) Wkładka z czujnikiem nacisku. (Po prawej) Platforma ciśnieniowa firmy Zebris Medical GmbH.
Wyniki dotyczące nacisku na podłoże
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW
Notes: https://www.researchgate.net/publication/231212298_Foot_Plantar_Pressure_Measurement_System_A_Review/figures?lo=1

## Slide 65
Rysunek 13. Wyniki analizy nacisku na podłoże podeszwowe. Obraz z (po lewej) Todd C. Pataky et al. 2014 (po prawej) Biofoot/IBV system.
Wyniki dotyczące nacisku na podłoże
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW

## Slide 66
Rysunek 14. Narzędzia do pomiaru wydatku energetycznego. Od lewej do prawej: Globalny system pozycjonowania, akcelerometr, krokomierze, monitor pracy serca i monitory zużycia tlenu.
Wyniki dotyczące wydatku energetycznego
OCENA CHODU ZA POMOCĄ OBIEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW
Notes: https://www.trekkinn.com/montana/garmin-etrex-32x/137216707/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=8968276&country=es&gclid=EAIaIQobChMI3P3Dh-zJ6gIVjLHtCh1zOQyUEAQYAyABEgIXTfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.amazon.es/CooSpo-frecuencia-Cardiaca-Frecuencia-Bluetooth/dp/B07JPD924Y/ref=asc_df_B07JPD924Y/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=298079324354&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=18398021837936104051&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20297&hvtargid=pla-756915612384&psc=1
https://www.decathlon.es/es/p/podometro-acelerometro-onwalk-100-negro/_/R-p-119526?mc=8331544&LGWCODE=632980;159403;4777&gclid=EAIaIQobChMIiuuX_uzJ6gIVRbLVCh3ctghCEAQYASABEgJ-J_D_BwE&gclsrc=aw.ds

## Slide 67
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.