## Slide 1
MODUL BIOMECHANIK DER WIRBELSÄULE
Didaktische Einheit D: INSTRUMENTELLE ANALYSE DER WIRBELSÄULE
D.6. In welchen Fällen und wie kann eine biomechanisch instrumentierte Analyse der Wirbelsäule sinnvoll sein?

## Slide 2
ZIELE
Aufzeigen verschiedener Anwendungen biomechanischer Bewertungsmethoden im klinischen Bereich der Beurteilung von Wirbelsäulenpathologien.
Durch wissenschaftliche Studien die Nützlichkeit der biomechanischen Beurteilung der Wirbelsäule zu analysieren.
Hervorhebung einiger interessanter Aspekte auf dem weiten Gebiet der Beurteilung mit Hilfe von biomechanischen Analysetests.
Notes: Die Ziele dieses Geräts sind:
Aufzeigen verschiedener Anwendungen biomechanischer Bewertungsmethoden im klinischen Bereich der Beurteilung von Wirbelsäulenpathologien.
Durch wissenschaftliche Studien die Nützlichkeit der biomechanischen Beurteilung der Wirbelsäule zu analysieren.
Hervorhebung einiger interessanter Aspekte auf dem weiten Gebiet der Beurteilung mit Hilfe von biomechanischen Analysetests.

## Slide 3
INHALT
Klinische Anwendungen von biomechanischen Tests. Allgemeine Informationen.
Nützlichkeit der funktionellen biomechanischen Beurteilung der Wirbelsäule.
Beispiel für einen klinischen Fall. Fortschrittsüberwachung.
Wichtige Ideen.
Notes: Um diese Ziele zu erreichen, erklärt das Theoriematerial der didaktischen Einheit die folgenden Konzepte:
Allgemeine Informationen über die klinische Anwendung von biomechanischen Tests.
Nützlichkeit der funktionellen biomechanischen Beurteilung der Wirbelsäule.
Am Ende der Einheit wird die Nützlichkeit der biomechanischen Beurteilung an einem klinischen Fall von Halswirbelsäulenschmerzen diskutiert, der an verschiedenen Punkten des klinischen Prozesses beurteilt wird.
Die didaktische Einheit wird durch die Hervorhebung der wichtigsten Ideen abgeschlossen.

## Slide 4
Die funktionelle Beurteilung ist die Methode, die verwendet wird, um die Einschränkungen einer Person bei der Ausführung verschiedener Aufgaben zu messen.
Die funktionelle Beurteilung ergänzt die Diagnose von Pathologien, die sich auf die Bewegung auswirken, im Rahmen des klinischen Beurteilungsprozesses durch den Einsatz instrumenteller Techniken:
Anamnese
Körperliche Untersuchung
Diagnostische Tests
Biomechanische Bewertungstests
Ein biomechanischer Test ist ein Test, der mechanische oder physiologische Aspekte im Zusammenhang mit der menschlichen Motorik bewertet, wie z. B. Muskelkraft, Bewegung, Koordination, Gleichgewicht und dynamische Muskelaktivierungsmuster.
Erinnern Sie sich an
Notes: Wir werden uns zunächst an einige allgemeine Aspekte der biomechanischen Bewertungstests erinnern.

## Slide 5
Die biomechanischen Tests, die zur Beurteilung der Wirbelsäule verwendet werden, sind:
Kinematische Tests: Sie analysieren die Eigenschaften der Bewegung
Kinetische Tests: Sie untersuchen die Kräfte, die Bewegung erzeugen
Dynamometrie: Sie untersucht Kräfte
Oberflächen-Elektromyographie: Sie untersucht die Muster der Muskelaktivität
Erinnern Sie sich an
Notes: Denken Sie insbesondere an die Tests, die bei der Wirbelsäulenbeurteilung verwendet werden können. Die Ergebnisse, die diese Tests liefern, können in den vorherigen Lektionen nachgelesen werden.

## Slide 6
In welchen Situationen ist es sinnvoll, eine Funktionsstörung mit biomechanischen Instrumentaltechniken bei einer Person mit Wirbelsäulenpathologie zu beurteilen?
AKTIVITÄT - DISKUSSION
Notes: An dieser Stelle in der Klasse stellt die Lehrkraft die folgende Frage, um die Schüler zum Nachdenken anzuregen und Ideen beizutragen, um eine Antwort zu geben. Die Ideen werden in Zweier- oder Dreiergruppen und dann mit der ganzen Klasse diskutiert, um eine Liste mit nützlichen Anwendungen biomechanischer Instrumentaltechniken zu erstellen.

## Slide 7
Sie sind nützlich, weil sie objektive Daten über die Bewegung in Bezug auf die Pathologie der untersuchten Person liefern.
Diese objektiven Informationen helfen bei der Entscheidungsfindung bezüglich:
  Modifikationen der Behandlung.
  Beendigung einer Behandlung aufgrund von Besserung oder Heilung.
  Sie ermöglichen es uns, den Fortschritt des Patienten zu überwachen.
  Sie unterstützen das Ende des klinischen Prozesses und damit die Rückkehr des Patienten zu seinen täglichen Aktivitäten.
  Sie ermöglichen es, Folgeerscheinungen nach einer Verletzung zu beurteilen.
  Sie helfen, Entscheidungen über die Rückkehr der Person an den Arbeitsplatz zu treffen.
Warum sind diese Tests in der klinischen Umgebung nützlich? Wann werden sie empfohlen?
Notes: Diese Folie zeigt eine Liste von Anwendungen von biomechanischen Bewertungstests im Bereich der Wirbelsäulenbeurteilung. In der Aktivität, die den Studenten möglicherweise vorgeschlagen wurde, werden solche Anwendungen entsprechend den Ideen der Studenten diskutiert.

## Slide 8
Klinischer Fall 1. Verlaufsüberwachung
26-jährige verletzte Frau, die am 1. Juni 2013 einen Verkehrsunfall erlitt. Sie war mit einem Motorrad unterwegs, das mit einem Auto zusammenstieß.
Zehn Tage später ging sie zum ersten Mal in eine Rehabilitationsklinik.
Sie führte 5 Rehabilitationssitzungen der Halswirbelsäule durch. In der ersten und der letzten Sitzung wurde ein Funktionstest zur biomechanischen Beurteilung durchgeführt.
Das Endergebnis dieser Kontrollbewertungen war wie folgt:
Notes: Die Verlaufskontrolle ist wichtig, wenn man einen klinischen Prozess der Wirbelsäule verfolgt. Die Verwendung von biomechanischen Bewertungsinstrumenten bei diesen Patienten ermöglicht eine objektivere Beurteilung der Läsionen, die Überwachung der Patienten während ihrer Rehabilitation und schließlich die Bestimmung der Folgen der Verletzung.
Einige klinische Fälle werden einbezogen, um die Anwendbarkeit der biomechanischen Beurteilungstechniken bei der Nachsorge eines Patienten mit Nackenschmerzen nach einem Verkehrsunfall zu zeigen. Einer der Fälle zeigt einen guten objektiven Fortschritt, während der andere Fall eine funktionelle Veränderung zeigt, die sich allmählich erholt.

## Slide 9
Klinischer Fall 1. Verlaufsüberwachung
Werte unter 90% gelten im Normalitätsindex als funktionell verändert (rosa schattierter Streifen).
Fazit: Die Verlaufskontrolle zeigt, dass die Funktion von Beginn der Rehabilitation an normal und stabil war.
Das Endergebnis dieser Bewertungen zur Überwachung der zervikalen Funktion war wie folgt:
Notes: Die Funktion der Wirbelsäulenbeweglichkeit war normal (die Ergebnisse beider Beurteilungen liegen über 90 %); daher kann diese Normalität zusammen mit den anderen klinischen Ergebnissen des Patienten helfen zu entscheiden, ob die Behandlung beendet werden soll oder nicht.

## Slide 10
Klinischer Fall 2. Verlaufsüberwachung
27-jährige verletzte Frau, die am 22. Mai 2013 einen Verkehrsunfall erlitt. Sie fuhr mit einem Auto, das einen Auffahrunfall verursachte. Am 4. Juni begab sie sich zum ersten Mal in die Rehabilitationsklinik.
Aufgrund der anfänglich von der Frau berichteten Symptome ordnete der Arzt eine Funktionsbeurteilung der Halswirbelsäule mit der biomechanischen Technik der Photogrammetrie an.
Nach der ersten Beurteilungssitzung wurden Beurteilungen zur Fortschrittskontrolle nach den Behandlungssitzungen 5 und 9 und eine letzte nach Abschluss der 15 Sitzungen durchgeführt.
Notes: Hier ist die Geschichte des zweiten klinischen Falles als Beispiel angegeben.

## Slide 11
 | INOFFIZIELLE AUFWERTUNG | 5a sesión rehabilitación | 9a sesión rehabilitación | VALORACIÓN FINAL (14º sesión RHB)
CERVICAL | √ | √ | √ | √
Nach der ersten Beurteilungssitzung wurden Beurteilungen zur Fortschrittskontrolle nach den Behandlungssitzungen 5 und 9 und eine letzte nach Abschluss der 15 Sitzungen durchgeführt.
Klinischer Fall. Fortschrittsüberwachung
Notes: Es wurden mehrere Überwachungssitzungen durchgeführt.

## Slide 12
Klinischer Fall. Fortschrittsüberwachung
Werte unter 90% gelten im Normalitätsindex als funktionell verändert (rosa schattierter Streifen).
Das Endergebnis dieser Bewertungen zur Überwachung der zervikalen Funktion war wie folgt:
Schlussfolgerung: Die Verlaufskontrolle zeigt, dass sich die Funktion der Halswirbelsäulenbeweglichkeit verbessert und in der letzten Beurteilungssitzung mit 94 % der Normalität normalisiert hat.
Notes: Die Fortschrittskontrolle zeigt, dass sich die Funktion verbessert hat und sich in der abschließenden Beurteilung (Reha-Sitzung 14) normalisiert, was bei der Entscheidung über die Entlassung des Patienten und die Rückkehr an den Arbeitsplatz hilft. Denken Sie daran, dass ein Ergebnis im Normalitätsindex von mehr als 90 % auf eine gute Funktion der Halswirbelsäulenmobilität hinweist, da das Bewegungsmuster dem einer Gruppe von Personen gleichen Alters und Geschlechts ähnelt.

## Slide 13
Wählen Sie EINES der folgenden Werke aus und führen Sie eine kritische Lektüre durch, in der Sie die Nützlichkeit von biomechanischen Tests analysieren:
TÄTIGKEIT - LESEN
Baydal-Bertomeu, J. M., Page, Á. F., Belda-Lois, J. M., Garrido-Jaén, D., & Prat, J. M. (2011). Nackenbewegungsmuster bei Schleudertrauma-assoziierten Erkrankungen: Quantifizierung der Variabilität und Spontaneität der Bewegung. Klinische Biomechanik, 26(1), 29-34.
López-Pascual, J., Peydro-de-Moya, M. F., Garrido-Jaén, J. D., Bausá-Peris, R., & Villadeamigo-Panchón, M. J. (2009). Analyse der Verwendung von funktionellen Bewertungsinstrumenten für Kreuzschmerzen am Arbeitsplatz. Rehabilitación, 43(1), 16-23.
Broseta, M. J. V., Bosch, I. B., de Moya, F. P., & Corresa, S. P. (2017). Ist die kinematische Analyse als klinischer Test während der Genesung von Schleudertrauma-assoziierten Störungen nützlich? A clinical study. Gait & Posture, 57, 358.
Notes: Der Lehrer schlägt die Lektüre einer wissenschaftlichen Arbeit vor, so dass die Schüler eine Reihe von Fragen beantworten und die Nützlichkeit von biomechanischen Tests bestimmen.
Um diese Aktivität durchzuführen, kann der Lehrer den Schülern das Papier zur Verfügung stellen, oder die Schüler können selbst ein Papier finden, das sie lesen und kritisch analysieren.
Die Schüler können in Gruppen arbeiten, und der Lehrer entscheidet, ob sie alle an demselben Papier oder an verschiedenen Papieren arbeiten.
WENN DER LEHRER ES WÜNSCHT, KÖNNEN SIE EINE ANDERE WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT BEARBEITEN, DIE SICH MIT DER BIOMECHANISCHEN BEURTEILUNG BEFASST.

## Slide 14
TÄTIGKEIT - LESEN
FRAGEN
Was ist das Ziel der Arbeit?
Welche biomechanische Technik oder welcher Test wurde verwendet?
Was ist die Studienpopulation?
Können Sie die erzielten Ergebnisse hervorheben?
Was sind Ihre Schlussfolgerungen über den Nutzen, den die biomechanischen Informationen hatten?
Notes: Nach der Lektüre der veröffentlichten Arbeit können diese Fragen dem Schüler helfen, die Antwort zu finden und mit einer Schlussfolgerung über die Nützlichkeit der biomechanischen Analysetechniken zu enden.

## Slide 15
L
Wichtige Ideen
Die biomechanische Beurteilung der Wirbelsäule macht es möglich:
Objektivieren Sie das Vorhandensein einer Veränderung durch Vergleich mit normalisierten Datenbanken der gesunden Bevölkerung.
Planen Sie eine Behandlung auf der Grundlage des objektivierten Zustands und beurteilen Sie deren Nutzen.
Überwachen Sie den Fortschritt des Patienten.
Stellen Sie die Normalisierung oder Stabilisierung des pathologischen Prozesses fest.
Beurteilen Sie die aus einer Verletzung resultierenden Funktionseinschränkungen (Unterstützung bei der Beurteilung von Folgeschäden).
Helfen Sie, simulierendes Verhalten zu erkennen.
Notes: Die Lektion endet mit der Hervorhebung der Schlüsselideen.

## Slide 16
Sie erfordern erhebliche technologische Ressourcen sowie geschultes Personal und zeitlichen Einsatz.
Ein strenges Protokoll muss eingehalten werden, um die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit des Tests zu erhalten und dann mit Datenbanken zu vergleichen.
Es gibt verschiedene Arten von Tests, die unterschiedliche Informationen liefern.
Ein biomechanischer Bewertungstest ist kein diagnostischer Test.
Wichtige Ideen

## Slide 17
Ein biomechanischer Bewertungstest vervollständigt die Informationen über den Funktionsstatus einer Verletzung.
Sie ist kein Ersatz für die klinische Untersuchung.
Sie liefert objektive Informationen bei Patienten mit subjektiven Schmerzsymptomen.
Sie ermöglicht es, den Fortschritt des Patienten zu überwachen und zu bestimmen, wann die Behandlung beendet werden soll.
Wichtige Ideen

## Slide 18
Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nichtfür eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.